## Slide 1: Introducción a la Visión

## Slide 2: Tabla de contenido
Ultrasonido
LiDAR
Visión en el reino Animal
  Un Ocelo
  Compuesto de Omatidios
  Ojos con lente, cámara y retina
Profundidad
Color

## Slide 3: SENSOR DE ULTRASONIDO
Ventajas
  Bajo costo
  No depende de la luz (funciona en la oscuridad)
  Fácil de implementar
Limitaciones y defectos
  No direccional: Las ondas se dispersan en un ángulo amplio (~30°), dificultando precisión.
  Rebotes falsos: Superficies anguladas reflejan el eco en otra.
  Interferencias: Otros sonidos o sensores ultrasónicos cercanos pueden generar errores.
  Material absorbente: Telas, espumas o superficies irregulares absorben o difunden el sonido.
Pregunta:
  ¿Se puede mejorar utilizando interferometría?
Imagen tomada de:
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/ultrasonico/
El emisor (transductor) genera un pulso ultrasónico.
El pulso viaja por el aire hasta chocar con un objeto.
El eco reflejado vuelve al receptor.
El sensor mide el tiempo de ida y vuelta (t).
Se calcula la distancia con la fórmula:
Donde es la velocidad del sonido (~343 m/s en aire).
Resolución 1 cm aprox.

## Slide 4: LÍDAR (Light Detection and Ranging)
Ventajas
  Alta precisión (mm)
  Mapea entornos en 2D o 3D
  Funciona a largas distancias (decenas o cientos de metros)
  Se puede montar en drones, autos, aviones, trípodes
  Ángulo de apertura menor a 1°
Problemas
  Sensibilidad a niebla, lluvia
  Alto costo
  Alto consumo
  Superficies reflectantes u oscuras
Preguntas
  ¿Puede ser peligros mirar un LiDAR?
  ¿Qué requisitos de velocidad de respuesta debe tener el circuito asociado?
El sensor emite un pulso láser (infrarrojo o visible).
La luz rebota en el objeto.
El sistema mide el tiempo de ida y vuelta del pulso.
Donde es la velocidad de la luz (~3×1083 \times 10^83×108 m/s).
Imagen tomada de
https://www.researchgate.net/figure/D-micro-scanning-LiDAR-illuminating-the-scenery-with-a-vertical-laser-beam-line-and_fig1_331302767

## Slide 5: Ojos simples (ocelos)
Tipo de ojo biológico | Analogía tecnológica | Explicación breve
🟣 Ocelo (ojo simple primitivo) | 🔋 Fotocelda (sensor de luz) | Detecta si hay luz o sombra, sin formar imágenes
🟢 Ojo compuesto (con omatidios) | 🧩 Matriz de fotoceldas en conos orientados | Cada omatidio es como una pequeña celda que mira una dirección
🔵 Ojo de cámara y lente | 📷 Cámara digital con lente y sensor | La lente enfoca y la retina es como un sensor CMOS/CCD
Analogía tecnológica para entender los tipos de ojos

## Slide 6: Comparación de tipos de ojos
Característica | Ocelo | Ojo compuesto de omatidios | Ojo de cámara, lente y retina
Analogía tecnológica | Fotocelda | Matriz de fotoceldas en conos | Cámara digital (con lente y sensor)
Estructura básica | Una lente simple + receptores | Muchos omatidios, cada uno con su propia lente | Una lente + retina (capa de fotorreceptores)
¿Forma imagen? | No | Sí (imagen tipo mosaico) | Sí (imagen enfocada y detallada)
Direccionalidad | Muy limitada | Alta (cada omatidio apunta en una dirección distinta) | Alta (enfocada por la lente)
Percepción de color | No (usualmente) | A veces (en insectos con conos especiales) | Sí (conos especializados)
Resolución visual | Muy baja | Media (depende del número de omatidios) | Alta (muy detallada en vertebrados y cefalópodos)
Ejemplos de animales | Arañas, insectos, medusas | Moscas, abejas, libélulas, crustáceos | Vertebrados, pulpos, arañas saltadoras
Origen evolutivo | Muy primitivo | Presente en artrópodos | Evolución convergente en vertebrados y cefalópodos
Uso principal | Luz ambiental, orientación | Detección de movimiento, campo amplio | Visión precisa, caza, manipulación de entorno
https://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/206-el-objetivo

## Slide 7: Percepción de profundidad
Nº | Método de percepción | Tipo de pista | Usado por... | Precisión relativa | Observaciones clave
1 | Estereopsis (visión binocular) | Geométrica | Humanos, primates, aves rapaces | ⭐⭐⭐⭐ | Muy precisa a corta distancia
2 | Parallax de movimiento | Dinámica | Arañas saltadoras, camaleones | ⭐⭐⭐ | Requiere movimiento activo del observador
3 | Tamaño relativo y perspectiva | Visual/geométrica | Casi todos los animales | ⭐⭐ | Basado en experiencia previa del tamaño
4 | Oclusión | Visual | Humanos, vertebrados, cefalópodos | ⭐⭐ | No da distancia exacta, pero ordena objetos
5 | Gradiente de textura/desenfoque | Óptica | Humanos, aves, algunos cefalópodos | ⭐⭐ | Utiliza densidad o nitidez de detalles
6 | Aberración cromática | Óptica/espectral | Pulpos, sepias (posible) | ⭐⭐ | Detecta profundidad mediante el enfoque cromático
7 | Tiempo de vuelo (ToF óptico) | Física (luz) | Tecnología (LiDAR, sensores RGB-D) | ⭐⭐⭐⭐ | Usa la velocidad de la luz para medir distancia
8 | Eco-localización (ToF acústico) | Física (sonido) | 🦇 Murciélagos, 🐬 delfines, 🦉 aves nocturnas | ⭐⭐⭐⭐ | Muy precisa, incluso en oscuridad o agua

## Slide 8: Espectros, Colores y otros
Nº |  | Longitud de onda (aprox.) | ¿Visible para humanos? | Usado por... | Ejemplo de aplicación
1 | Ultravioleta (UV) | 10 – 400 nm | ❌ No | Abejas, mariposas, aves, camarones mantis | Polinización, detección de señales ocultas
2 | Visible (RGB) | 400 – 700 nm | ✅ Sí | Humanos, primates, cámaras digitales | Visión cotidiana, procesamiento de imágenes
3 | Infrarrojo cercano (NIR) | 700 – 1400 nm | ❌ No | Cámaras de seguridad, visión nocturna | Visión en oscuridad, sensores 3D
4 | Infrarrojo medio/lejos | 1400 – 15,000+ nm | ❌ No | Serpientes, cámaras térmicas | Detección de calor corporal, vigilancia
5 | Espectros múltiples (hiperespectrales) | 300 – 2500+ nm | ❌ No (más allá del RGB) | Satélites, drones agrícolas, diagnóstico | Agricultura, medicina, geología
6 | Polarización | No es espectro, es orientación de ondas | 🟡 Parcialmente (con filtros) | Camarón mantis, insectos acuáticos | Visión submarina, camuflaje, contraste
7 | Aberración cromática (óptica) | Basada en enfoque diferencial por color | ❌ No directo | Pulpos, Calamares, Arañas saltarina | Detección de color sin conos múltiples